## Slide 1: 轻量化引擎框架说明
地图感知系统部
2019.11.29
Notes: HADMap：Highly Automated Driving Map
HDMap：High Definition Map

## Slide 2: 轻量化引擎系统框图
BaseLib
地图数据
NdsApi
NDSDataIO2.5.1.1.4
NDSDataIO2.5.1.1.8
NDSDataIOPlugin
DataManage
…
MapMatch
HorizonMap
SituationMap
PoiSearch
POIParse
TrackProvider
RoutePlan
MapMatch
MapMatch
POIParse
POIParse
MapMatch

## Slide 3: 引擎库说明
功能模块 | 库名称 | 说明
基础库 | libBaseLib.so | 提供基础库函数
 | libDataManage.so | 地图数据管理模块，提供数据访问接口
 | NDSDataIOPlugin.so | 判断数据版本，加载对应库
 | NDSDataIO2.5.1.1.4.so | 支持landmark1.3+laneAux1.4式样数据
 | NDSDataIO2.5.1.1.8.so | 支持landmark1.3+laneAux1.8式样数据
 | NdsApi.so | NDSDataIO公共函数库
核心库 | libRoutePlan.so | 路径规划模块，提供道路级及车道级路线规划结果
 | libMapMatch.so | 地图匹配模块，根据车辆位置信号(经度、纬度、海拔，航向，速度信息)，给出车辆在地图中匹配的道路信息（RoadVectorKey，RoadSectionKey，LaneVectorKey，LaneSectionKey）等等
 | libPOIParse.so | POI解析模块
业务库 | libHorizonMap.so | 与规划路径相关的地图输出模块；根据自车位置，产生前、后方指定范围内的路径规划道路信息（车道，边线，poi，拓扑）
 | libSituationMap.so | 与车辆定位匹配相关的地图输出模块；根据自车位置，产生车辆周边指定范围内的道路信息
 | libPoiSearch.so | POI查询模块，查询停车位等信息，并获取相应的行程列表，直行规划等等
 | libTrackProvider.so | 他车轨迹预测模块